## Slide 1: 落雷のプロセス
ステップトリーダーが発生
電界強度が3000kV/m
になると
結合リーダーが発生
スッテプトリーダと
結合リーダーが結合し
落雷が発生
※電界強度が3000kV/mを越えなければ落雷発生のリスクが少なくなる

## Slide 3: 新型避雷針の内部放電アニメーション

## Slide 4: 漏れ電流シミュレーション

## Slide 5: 落雷発生時の漏れ電流

## Slide 10: −10℃高度区分別の上向・下向放電発生件数および割合（2012～2014年）

## Slide 11: −10℃高度6000mを境界とした上向・下向放電発生件数および割合（2012～2014年）

## Slide 12: COMSOL AC/DCモジュール設定
上向き放電
フィジックス：静電場
スタディ：定常
雷雲高度：1,000m
雷雲電荷：10C
接地：スカイツリー地面
下向き放電
フィジックス：静電場
スタディ：定常
雷雲高度：8,000m
雷雲電荷：10C
接地：スカイツリー地面

## Slide 15: 電気変位場
上向き放電
3.49μC/㎡
38.6μC/㎡
下向き放電
4.03μC/㎡
3.35μC/㎡

## Slide 16: 電気変位場の比較
上向き放電
雷雲：3.49μC/㎡
(大差なし)
スカイツリー：38.6μC/㎡
(約11.5倍)
下向き放電
雷雲：4.03μC/㎡
スカイツリー：3.35μC/㎡

## Slide 17: 電位・電場
上向き放電
54MV
4,350kV/m
下向き放電
115MV
455V/m

## Slide 18: 電位・電場の比較
上向き放電
電位：54MV
(約0.47倍)
電場：4,350kV/m
(約9.6倍)
下向き放電
電位：115MV
電場：455kV/m

## Slide 19: 結論
−10℃高度が低い条件ほど、上向放電の割合が増加する傾向が認められた
低高度雷雲条件では、高高度条件に比べ、スカイツリー先端部の電気変位場は約11.5倍、電場は約9.6倍となった
−10℃高度の低下に伴って雷雲内の電荷領域が高層構造物に近づき、先端部への電界集中が強まることが、上向放電を誘発する要因の一つである可能性が示唆された